## Slide 1: 第 2 章 物理层
郁晓庆
联系方式：18834905777
邮箱：yuxiaoqing2006@163.com

## Slide 2: 第 2 章 物理层
2.1 物理层的基本概念
2.2 数据通信的基础知识
2.3 物理层下面的传输媒体
2.4 信道复用技术
2.5 数字传输系统
2.6 宽带接入技术

## Slide 3: 2.1 物理层的基本概念
物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上传输数据比特流，而不是指具体的传输媒体。
物理层的作用是要尽可能地屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异。
用于物理层的协议也常称为物理层规程 (procedure)。

## Slide 4: 物理层的主要任务
机械特性 ：指明接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等。
电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性：指明某条线上出现的某一电平的电压表示何种意义。
过程特性 ：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
主要任务：确定与传输媒体的接口的一些特性。

## Slide 5: 2.2 数据通信的基础知识
2.2.1 数据通信系统的模型
2.2.2 有关信道的几个基本概念
2.2.3 信道的极限容量

## Slide 6: 2.2.1 数据通信系统的模型
一个数据通信系统包括三大部分：源系统（或发送端、发送方）、传输系统（或传输网络）和目的系统（或接收端、接收方）。
传输
系统
输入信息
输入数据
发送
的信号
(数字的或模拟的)
接收
的信号
(数字的或模拟的)
输出数据
源点
终点
发送器
接收器
调制解调器
PC
公用电话网
调制解调器
数字比特流
数字比特流
模拟信号
模拟信号
输入
汉字
显示
汉字
数据通信系统
源系统
目的系统
传输系统
输出信息
PC
数据通信系统的模型

## Slide 7: 常用术语
信息——是对事物运动状态和特征的描述。
数据 (data) —— 运送消息的实体。
信号 (signal) —— 数据的电气的或电磁的表现。
模拟信号 (analogous signal) —— 代表消息的参数的取值是连续的。
数字信号 (digital signal) —— 代表消息的参数的取值是离散的。
码元 (code) —— 在使用时间域（或简称为时域）的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。

## Slide 8: 常用术语
模拟信号
数字信号

## Slide 9: 常用术语
信息、数据和信号三者是紧密相关的。
在计算机中，信息是用数据表示的，并转换成信号进行传送。

## Slide 10: 数据通信模型
信息是人类所创造的各种声、像、图、文形式的知识。数据是信息在计算机中的表现形式。数据传输过程是将信息从源站传到目标站。首先需要将信息用二进制代码来表示，其次还要将二进制代码以一定的信号方式（如电压、电流、脉冲等）来表示。然后将信号由信道进行传输。到达接受方后，再根据这些信号恢复为数据代码，从而使目标站得到源站发送端的信息。

## Slide 11: 数字信号通过实际的信道
失真不严重
失真严重

## Slide 12: 波形再生

## Slide 13: 数据通信的分类
数据通信按照所用传输媒介和相关技术分类
数据通信按照通信者的移动性分类
  固定通信
  移动通信
有线通信 | 传输线缆 | 电话、有线电视、计算机网络
无线通信 | 电磁波 | 无线广播、无线电视、卫星通信
蜂窝无线通信 | 基站、PSTN结合 | 手机、移动通信
PSTN ( Public Switched Telephone Network )定义：公共交换电话网络

## Slide 14: 并行传输与串行传输
并行传输（parallel）与串行传输（serial）

## Slide 15: 同步传输和异步传输
数据通信中，通信双方在收发数据序列时必须在时间上取得一致，才能保证接受的数据与发送的数据一致，这就是通信的同步。
并行传输由于距离较短，仅用于通信设备和计算机设备内部，由增加控制线通过控制信号来实现通信同步。
串行通信是目前最经济的长距离传输方式。现在有两种不同的方式来解决串行通信中的同步问题：同步传输与异步传输。

## Slide 16: 同步传输
同步传输以固定的时钟节拍来发送数据信号，使接受端接受的每一位数据都要和发送端保持同步，中间没有间断时间。因此在一个串行的数据流当中，各信号码元的相对位置都是固定的，接受方为了从收到的数据流中正确的区分出一个个信号码元，首先必须建立正确的时钟信号。
在近距离传输中可以增加时钟信号线，远距离时则必须在发送的数据流当中附加同步时钟信号，由接受方提取来完成位同步。

## Slide 17: 同步传输

## Slide 18: 异步传输
异步传输一般以字符（或等长的信元）为单位。以面向字符发送为例，在发送每一个字符代码时，前面均加一个“起”信号，后面加一个“止”信号，一般起始位为0，结束位为1。一个个字符可以连续发送也可以独立发送，即中间可以有间隔时间。但在一个字符时间内，收发双方各数据位必须同步，起-止信号实际上起同步作用，以便能区分串行传输的字符。
如下图所示，这种方式又称为起-止式同步方式。由此可见，在串行通信中的异步传输是相对的。

## Slide 19: 异步传输

## Slide 20: 2.2.2 有关信道的几个基本概念
信道 ：一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
通俗的说，信道就是传输信号的通道。通常对信道由两种理解：一种是指信号的传输介质，如双绞线、光缆等，称为狭义信道。另一种是将传输介质和信号转换设备都归集在一起，则称这种扩大范围的信道为广义信道。习惯上，又把信道称为线路、链路等。
信道的频带宽度是指信号能无失真的传送的频带范围，即该频带范围的最高值减最低值，简称为带宽。
狭义信道的带宽由传输介质的物理特性决定；而广义信道的带宽还要受信号转换设备的限制。

## Slide 21: 2.2.2 有关信道的几个基本概念
单向通信（单工通信）——只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
双向交替通信（半双工通信）——通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
双向同时通信（全双工通信）——通信的双方可以同时发送和接收信息。
设计一个数据通信系统，必须先决定数据信息是
沿一个方向传输，还是来回双向传输。
要是来回双向传输，还要决定发送/接受设备是否同时进行发送和接受，即是否双向同时传输。

## Slide 22: 单工通信、半双工通信和全双工通信

## Slide 23: 2.2.2 有关信道的几个基本概念
基带信号（即基本频带信号）—— 来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。因此必须对基带信号进行调制 (modulation)。

## Slide 24: 2.2.2 有关信道的几个基本概念
调制分为两大类：
基带调制：仅对基带信号的波形进行变换，使它能够与信道特性相适应。变换后的信号仍然是基带信号。把这种过程称为编码 (coding)。
带通调制：使用载波 (carrier)进行调制，把基带信号的频率范围搬移到较高的频段，并转换为模拟信号，这样就能够更好地在模拟信道中传输（即仅在一段频率范围内能够通过信道） 。
带通信号 ：经过载波调制后的信号。

## Slide 25: (1) 常用编码方式
不归零制：正电平代表 1，负电平代表 0。
归零制：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。
曼彻斯特编码：位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。反过来也可以。
差分曼彻斯特编码：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。

## Slide 26: (1) 常用编码方式
不归零制
曼彻斯特
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
比特流
差分
曼彻斯特
归零制
数字信号常用的编码方式

## Slide 27: (1) 常用编码方式
从信号波形中可以看出，曼彻斯特 (Manchester) 编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。
从自同步能力来看，不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率（这叫作没有自同步能力），而曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力。

## Slide 28: (2) 基本的带通调制方法
基带信号往往包含有较多的低频成分，甚至有直流成分，而许多信道并不能传输这种低频分量或直流分量。为了解决这一问题，就必须对基带信号进行调制 (modulation)。
最基本的二元制调制方法有以下几种：
  调幅(AM)：载波的振幅随基带数字信号而变化。
  调频(FM)：载波的频率随基带数字信号而变化。
  调相(PM) ：载波的初始相位随基带数字信号而变化。

## Slide 29: (2) 基本的带通调制方法
0
1
0
0
1
1
1
0
0
基带信号
调幅
调频
调相
最基本的三种调制方式

## Slide 30: 正交振幅调制 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
r

(r, )
不是码元越多越好。若每一个码元可表示的比特数越多，则在接收端进行解调时要正确识别每一种状态就越困难，出错率增加。
举例
为了达到更高的信息传输速率，必须采用技术上更为复杂的多元制的振幅相位混合调制方法。
例如：
可供选择的相位有 4 种，而对于每一种相位有 1 或 2 种振幅可供选择。总共有 16 种组合，即 16 个码元。
由于 4 bit 编码共有 16 种不同的组合，因此这 16 个点中的每个点可对应于一种 4 bit 的编码。数据传输率可提高 4 倍。

## Slide 31: 总结
（1）数字数据编码为数字信号：
不归零制、归零制、曼彻斯特编码、
差分曼彻斯特编码、4b5b、7b8b等。
（2）模拟信号转换为数字信号：
PCM（脉冲编码调制）、DM（增量调制）
（3）数字数据调制为模拟信号 ：
调幅、调频、调相。
（4）模拟数据转换为模拟信号：
调幅、调频、调相

## Slide 32: 脉码调制（PCM）
3.2
3.9
2.8
3.4
1.2
4.2
3
4
3
3
1
4
011
100
011
011
001
100
原始信号
PAM脉冲
PCM 脉冲
有量化差错
011100011011001100
PCM 输出

## Slide 33: 增量调制（DM）

## Slide 34: 自测题

## Slide 35: 2.2.3 信道的极限容量
任何实际的信道都不是理想的，在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰。
码元传输的速率越高，或信号传输的距离越远，或传输媒体质量越差，在信道的输出端的波形的失真就越严重。

## Slide 36: 数字信号通过实际的信道
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
发送信号波形
接收信号波形
有失真，但可识别
发送信号波形
实际的信道
（带宽受限、有噪声、干扰和失真）
接收信号波形
失真大，无法识别

## Slide 37: 2.2.3 信道的极限容量
从概念上讲，限制码元在信道上的传输速率的因素有以下两个：
信道能够通过的频率范围
信噪比

## Slide 38: 信道能够通过的频率范围
具体的信道所能通过的频率范围总是有限的。信号中的许多高频分量往往不能通过信道。
1924年，奈奎斯特 (Nyquist) 就推导出了著名的奈氏准则。他给出了在假定的理想条件下，为了避免码间串扰，码元的传输速率的上限值。

## Slide 39: 信道能够通过的频率范围
在任何信道中，码元传输的速率是有上限的，否则就会出现码间串扰的问题，使接收端对码元的判决（即识别）成为不可能。
如果信道的频带越宽，也就是能够通过的信号高频分量越多，那么就可以用更高的速率传送码元而不出现码间串扰。

## Slide 40: (2) 信噪比
噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。
噪声是随机产生的，它的瞬时值有时会很大。因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误。
但噪声的影响是相对的。如果信号相对较强，那么噪声的影响就相对较小。
信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即：
信噪比(dB) = 10 log10(S/N) (dB)
例如，当 S/N = 10 时，信噪比为 10 dB，而当 S/N = 1000时，信噪比为 30 dB。

## Slide 41: (2) 信噪比
1984年，香农 (Shannon) 用信息论的理论推导出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的信息传输速率（香农公式）。
信道的极限信息传输速率 C 可表达为：
C = W log2(1+S/N) (bit/s)
  其中： W 为信道的带宽（以 Hz 为单位）；
  S 为信道内所传信号的平均功率；
  N 为信道内部的高斯噪声功率。

## Slide 42: 香农公式表明
信道的带宽或信道中的信噪比越大，则信息的极限传输速率就越高。
只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率，就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输。
若信道带宽 W 或信噪比 S/N 没有上限（当然实际信道不可能是这样的），则信道的极限信息传输速率 C 也就没有上限。
实际信道上能够达到的信息传输速率要比香农的极限传输速率低不少。

## Slide 43: 请注意
对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有办法提高信息的传输速率。
这就是：用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

## Slide 44: 2.3 物理层下面的传输媒体
2.3.1 导引型传输媒体
2.3.2 非导引型传输媒体

## Slide 45: 2.3 物理层下面的传输媒体
传输媒体也称为传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。
传输媒体可分为两大类，即导引型传输媒体和非导引型传输媒体。
在导引型传输媒体中，电磁波被导引沿着固体媒体（铜线或光纤）传播。
非导引型传输媒体就是指自由空间。在非导引型传输媒体中，电磁波的传输常称为无线传输。

## Slide 46: 2.3 物理层下面的传输媒体
无线电
微波
红外线
可见光
紫外线
X射线

射线
双绞线
同轴电缆
卫星
地面微波
调幅
无线电
调频
无线电
海事
无线电
光纤
电视
(Hz)
f
(Hz)
f
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
THF
波段
104 105 106 107 108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016
100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016 1018 1020 1022 1024
移动
无线电
电信领域使用的电磁波的频谱：

## Slide 47: 2.3.1 导引型传输媒体
双绞线
  最常用的传输媒体。
  模拟传输和数字传输都可以使用双绞线，其通信距离一般为几到十几公里。
  屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
    带金属屏蔽层
  无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

## Slide 48: 2.3.1 导引型传输媒体
铜线
聚氯乙烯套层
绝缘层
(a) 无屏蔽双绞线
铜线
聚氯乙烯
套层
屏蔽层
绝缘层
(b) 屏蔽双绞线
3 类线
5 类线
(c) 不同的绞合度的双绞线
双绞线的示意图

## Slide 49: 双绞线标准
1991年，美国电子工业协会 EIA 和电信行业协会联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568。
1995年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A。
此标准规定了 5 个种类的 UTP 标准（从 1 类线到 5 类线）。
对传送数据来说，现在最常用的 UTP 是5类线（Category 5 或 CAT5）。

## Slide 50: 双绞线的分类
双绞线通常被捆扎起来，并裹上保护层。按照保护层的区别，双绞线分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线：

## Slide 51: 非屏蔽双绞线UTP
非屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP）
通常由不同颜色的（橙／绿／蓝／棕）4对双绞线组成，使用RJ-45连接器。

## Slide 52: 屏蔽双绞线STP
屏蔽双绞线（Shielded Twisted Pair，STP）
电缆外层由铝箔包裹，价格相对较高，并且需要支持屏蔽功能的特殊连接器和适当的安装技术，但是性能要高于相应的非屏蔽双绞线UTP。

## Slide 53: 综合布线使用的双绞线
由于双绞线价格便宜，安装容易，适用于结构化综合布线，所以得到了广泛的使用。
电子工业协会 EIA定义了双绞线电缆各种不同的型号
双绞线种类 | 类型 | 带宽／Mb/s
屏蔽双绞线 STP | 3类 | 16
 | 5类 | 100
非屏蔽双绞线 UTP | 3类 | 16
 | 4类 | 20
 | 5类 | 100
 | 超5类 | 155
 | 6类 | 

## Slide 54: 双绞线标准
绞合线类别 | 带宽 | 线缆特点 | 典型应用
3 | 16 MHz | 2对4芯双绞线 | 模拟电话；曾用于传统以太网（10 Mbit/s）
4 | 20 MHz | 4对8芯双绞线 | 曾用于令牌局域网
5 | 100 MHz | 与4类相比增加了绞合度 | 传输速率不超过100 Mbit/s的应用
5E（超5类） | 125 MHz | 与5类相比衰减更小 | 传输速率不超过1 Gbit/s的应用
6 | 250 MHz | 与5类相比改善了串扰等性能 | 传输速率高于1 Gbit/s的应用
7 | 600 MHz | 使用屏蔽双绞线 | 传输速率高于10 Gbit/s的应用
常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

## Slide 55: 568B:橙绿蓝棕，4，6对调 568A:橙绿蓝棕，4，6对调

## Slide 56
10 100base tx RJ45接口引脚定义如下： Pin Name description 1 TX Tranceive Data+ (发信号+) 2 TX Tranceive Data- (发信号-) 3 RX+ Receive Data+ (收信号+) 4 n/c Not connected (空脚) 5 n/c Not connected (空脚) 6 RX- Receive Data- (收信号-) 7 n/c Not connected (空脚) 8 n/c Not connected (空脚)

## Slide 57: 2.3.1 导引型传输媒体
同轴电缆
  同轴电缆具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。
  同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。
  50  同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用
  75  同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用
内导体
外导体屏蔽层
绝缘层
绝缘保护套层
同轴电缆的结构

## Slide 58: 同轴电缆的类型
规格 | 类型 | 阻抗 | 描述
RG-58U | Thinwire | 50Ω | 固体实心铜线
RG-58A/U | Thinwire | 50Ω | 绞合线
RG-58C/U | Thinwire | 50Ω | RG-58A/U的军用版本
RG-59 | CATV | 75Ω | 宽带电缆，用于有线电视网
RG-8 | Thickwire | 50Ω | 固体实心线
RG-11 | Thickwire | 50Ω | 标准实心线
RG-62 | Baseband | 93Ω | 用于ARCnet和IBM3270终端

## Slide 59: 同轴电缆的用途
同轴电缆通常采用基带模式或宽带模式传输信息。
在基带模式中，电缆的带宽完全用于单一的一个数据流。如此高的带宽容量将允许电缆实现高数据速率的传输。基带技术广泛应用于局域网中，因为任何时刻局域网上都只有一个数据流。
采用宽带模式时，带宽被划分为几个范围。通常每一个频率范围都携带着各自的编码信息，这样就可以在一根电缆上同时传输多个数据流。为了合并及分离信号，必须在源节点和目标节点处安装特殊的设备。有线电视就是在单一电缆上传输多个信号（每个频道一路信号）的一个例子。

## Slide 60: 基带同轴电缆
在局域网中常用的基带同轴电缆的特性阻抗为50Ω，有两类：RG-8或RG-11的粗缆和RG-58细缆，应用于最初的以太网物理层；
粗缆以太网（10Base5）
应用于最初的以太网，采用直径约1cm的硬同轴电缆；使用刺入式收发器和AUI电缆组成总线拓扑结构
细缆以太网（10Base2）
细缆是在20世纪80年代用于以太网的最流行的传输介质；BNC接头，连接在T型连接器的两端

## Slide 61: BNC连接器

## Slide 62: 2.3.1 导引型传输媒体
光缆
  光纤是光纤通信的传输媒体。
  由于可见光的频率非常高，约为 108 MHz 的量级，因此一个光纤通信系统的传输带宽远远大于目前其他各种传输媒体的带宽。

## Slide 63: 光线在光纤中的折射
折射角
入射角
包层
（低折射率的媒体）
包层
（低折射率的媒体）
纤芯
（高折射率的媒体）
包层
纤芯
光线在光纤中的折射
当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入射角。因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，光也就沿着光纤传输下去。

## Slide 64: 光纤的工作原理
高折射率
(纤芯)
低折射率
(包层)
光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射
光波在纤芯中的传播
只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度，就可产生全反射。

## Slide 65: 中心束管式多芯光缆的剖面结构示意
芯
封套
外套
加强芯
光纤
外鞘
加强芯
光纤束

## Slide 66: 多模光纤与单模光纤
多模光纤
  可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。这种光纤就称为多模光纤。
单模光纤
  若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤就像一根波导那样，它可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射。这样的光纤称为单模光纤。

## Slide 67: 多模光纤与单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
单模光纤
输入脉冲
输出脉冲
多模光纤
多模光纤(a) 和 单模光纤(b) 的比较

## Slide 68: 多模光纤和单模光纤
按照核心层/包层直径的差别列举的一些常见规格。
  8.3 /125 μm 单模
  62.5 /125 μm 多模（局域网推荐）
  50 /125 μm 多模
  100 /140 μm 多模
多模光纤 | 单模光纤
A、低速、短矩离传输 B、成本低 C、宽线芯、低效、耗散大 D、2km | A、高速、长距离传输 B、成本高 C、窄线芯、高效、耗散小 D、60km（需要激光）

## Slide 69: 光纤通信中使用的光波的波段
常用的三个波段的中心分别位于 850 nm, 1300 nm 和 1550 nm。
所有这三个波段都具有 25000~30000 GHz 的带宽，可见光纤的通信容量非常大。

## Slide 70: 光纤优点
(1) 通信容量非常大。
(2) 传输损耗小，中继距离长。
(2) 抗雷电和电磁干扰性能好。
(3) 无串音干扰，保密性好。
(4) 体积小，重量轻。

## Slide 71: 光纤之父
高锟，华裔物理学家，生于中国上海，祖籍江苏金山（今上海市金山区），拥有英国、美国国籍并持中国香港居民身份，在香港和美国加州山景城两地居住。高锟为光纤通讯、电机工程专家，华文媒体誉之为“光纤之父”、普世誉之为“光纤通讯之父”（Father of Fiber Optic Communications），曾任香港中文大学校长。
2009年，与威拉德·博伊尔和乔治·埃尔伍德·史密斯共享诺贝尔物理学奖。

## Slide 72: 常见光纤接头
FC－PC型光尾纤接头外形图
SC－PC型光尾纤接头外形图
ST-PC型光尾纤接头外形图
FC/PC－SC/PC型光尾纤外形图

## Slide 73: 网络连接介质
同轴电缆 | 同轴电缆由中心的一根导线和包围在某外边的圆筒状导体组成 粗缆 AUI （10Mbps、500m) 细缆 BNC （10Mbps、185m）
非屏蔽双绞线 UTP | 4对标准铜缆构成的网络介质： 选用RJ45连接器 CATEGORY 3 10Mbps CATEGORY 5 100Mbps
屏蔽双绞线 STP | 屏蔽双绞线是屏蔽技术和绞线技术的结合体，具有很强的抗电磁干扰，抗无线电干扰的能力。
光缆 | 采用光信号不受电磁干扰，传输距离长

## Slide 74: 2.3.2 非导引型传输媒体
将自由空间称为“非导引型传输媒体”。
无线传输所使用的频段很广。
短波通信（即高频通信）主要是靠电离层的反射，但短波信道的通信质量较差，传输速率低。
微波在空间主要是直线传播。
传统微波通信有两种方式：
  地面微波接力通信
  卫星通信

## Slide 75: 无线局域网使用的 ISM 频段
26 83.5 125
频带 MHz MHz MHz
频率 902 928 2.4 2.4835 5.725 5.850
MHz MHz GHz GHz GHz GHz




要使用某一段无线电频谱进行通信，通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是，也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如：ISM。各国的 ISM 标准有可能略有差别。
无线局域网使用的 ISM 频段

## Slide 76: 无线电

## Slide 77: 微波技术
微波通信系统可分为地面微波中继系统和卫星微波系统，两者之间的功能相似，但通信能力有很大区别。
地面微波系统由视距范围内的两个相互对准方向的抛物面天线组成，由于微波在空间是直线传输，而地球表面是个曲面，因此地面传输的距离受到限制，一般在50 km左右。若采用100 m的天线塔，则距离可增加到100 km。

## Slide 78: 地面微波中继
为实现远距离通信，必须在一条无线通信信道的两个终端之间建立若干个中继站。中继站把前一站送来的信号经过放大后再传送到下一站，这种传递不断持续下去就可以实现视线被地表切断的两个站点间的传输

## Slide 79: 卫星通信
卫星通信是利用卫星上的微波天线接收地面发送站发送的信号，经过放大后再转发给地面接收站，通信卫星可看作是悬在太空中的微波中继站。
商业卫星通信波段 |  | 
波段 | 上行频段 （GHz） | 下行频段 （GHz）
L | 1.6465～1.66 | 1.545～1.5585
C | 5.925～6.425 | 3.7～4.2
Ku | 14.0～14.5 | 11.7～12.2
Ka | 27.5～30.5 | 17.7～21.7

## Slide 80: 地球同步卫星
与地面站相对固定位置
使用3个卫星覆盖全球

## Slide 81: 红外线技术和激光技术
红外线传输
  用于短距离通信，如电视、录象机等的遥控
  也可用于无线LAN
  缺点：不能穿透固体
激光传输
  应用：在屋顶用激光连接两个建筑物的LAN
  缺点：不能穿透雨和浓雾，易受天气影响

## Slide 82: 主要传输介质的比较
 | 双绞线 | 同轴电缆 | 光导纤维 | 微波 | 卫星
数据 速率 | 随导线类型而定，快速以太网可达100 Mb/s | 在1～2 km距离上可达到800 Mb/s，以太网中的基带同轴电缆为10 Mb/s | 2～3 Gb/s的比特速率已经非常普及，有报道已达到28 Gb/s的速度 | 取决于信号频率和应用方式，速率从10 Mb/s到300 Mb/s不等 | 和微波一样取决于信号频率，10～300 Mb/s，随着Ka波段的普及可望达到更高的速度
对干扰的敏感度 | UTP存在电磁干扰，STP性能接近同轴电缆 | 保护层将屏蔽掉大部分电磁干扰 | 对电磁干扰具有免疫性 | 存在干扰，两端点间必须存在直线连接 | 大气条件将产生干扰，频率越高，影响越严重
距离 | 取决于导线类型和传输技术，以太网不使用中继为100 m | 取决于传输技术，以太网中不加中继情况下细缆为185m，粗缆为500m | 远程通信可达100km，以太网中单模光纤为3km，多模光纤为2km | 50km左右，但具体情况视天线的高度和两端点间的地形 | 全球范围内

## Slide 83: 主要传输介质的比较
 | 双绞线 | 同轴电缆 | 光导纤维 | 微波 | 卫星
典型 用途 | 适用于空间有限和不要求高速率的情况下 | 基带同轴电缆为早期以太网使用，宽带同轴电缆应用于CATV中 | 用于远程网络，也用作局域网主干 | 通常用于无法或不宜铺设电缆的情况下，也用于LAN连接 | 综合业务、全球通信
评价 | 适应结构化布线，价格低廉，UTP的抗噪性较差 | 能够轻易的添加设备，接合方便 | 高带宽、接合需要专业技术，设备价格较高 | 易受干扰，站点间建造新建筑时将产生问题 | 成本与距离无关，难以防止非法接受，高延迟

## Slide 84: 通信介质的选择
保证最好的价格速率比：
参考标准：
  费用
  距离
  传输速率（带宽）
  信号干扰
  施工布线
  安全：（建筑规则、消防规则）

## Slide 85: 物理层设备
中继器
负责在两个节点的物理层上按位传递信息，完成信号的复制、调整和放大功能，以此来延长网络的长度。

## Slide 86: 中继器的功能

## Slide 87: 中继器的作用
用中继器可扩大网络的范围
用中继器可增加网络节点的数目
用中继器可互连不同的传输介质

## Slide 88: 使用中继器的注意事项
中继器无路径检测和交换功能，不能过滤网络业务，只是将所有经过的数据都转发到所有输出段，而不论它是否需要去那里，致使网络上有过多的无效业务量，增加了网络负载；不具备检错和纠错功能，出错的数据单元仍被传递；中继器还会引入设备时延。
因此，中继器只有当网络负载很轻和网络延时要求不高的条件下才能使用。
使用中继器应当注意两点：
  不能形成环路，环路将导致广播风暴而使网络崩溃；
  考虑到网络的传输延迟和负载情况，不能无限制地使用中继器。

## Slide 89: 以太网5-4-3法则示意

## Slide 90: 物理层设备-集线器
集线器Hub是中继器的一种扩展形式，是一个多端口的中继器，属于OSI参考模型物理层的网络连接设备。集线器是以星形拓扑结构连接网络结点的一种中枢网络设备。
Hub | 分类
端口数量 | 8口、16口、24口
带宽 | 10 Mb/s、100 Mb/s、10/100 M/ps
配置形式 | 独立式、堆叠式、模块式
管理方式 | 切换式、共享式、堆叠共享式
工作方式 | 被动无源、主动有源、智能、交换

## Slide 91: 独立式集线器
最简单的集线器通过逻辑的以太网总线网络或令牌环网提供着中央网络连接，以在物理上以星形的形式连接起来。这种集线器一般提供固定的端口数（通常是4、8、12或24个端口），用于一个计算机工作组，适合于较小的独立部门，如家庭、办公室或实验室环境。

## Slide 92: 堆叠式集线器
堆叠式集线器类似于独立式集线器，但它有一个特殊的高速端口可以把集线器堆叠起来以获得更好的效果。从逻辑上来看，堆叠式集线器代表了一个大型的集线器。也就是说，集线器可以堆放在一起（也被称为堆栈式集线器）。

## Slide 93: 堆叠－菊花链

## Slide 94: 堆叠－主从式

## Slide 95: 模块式集线器
模块式集线器也被称为底盘集线器，它可以通过底盘上的主板和插槽提供大量可选的接口选项，可以插入不同的适配器。其中一些集线器带有冗余的底板和电源，还有风扇。同时，有些模块允许我们不必关闭整个集线器便可替换那些有缺陷的模块。
集线器的底板给插入模块准备了多条总线，这些插入模块可以用于多个不同的段，如以太网、快速以太网、FDDI和ATM中。
有些集线器还包含有网桥、路由器或交换模块。

## Slide 96: 智能型集线器
智能型集线器能够处理数据、监视数据传输并提供故障排除信息。由于可以在网络中的任何地方对其实施管理，智能型集线器又被称作管理型集线器。
要注意的是，具有网络管理能力的独立式、堆叠式或模块式集线器都可以认为是智能设备。

## Slide 97: 集线器的使用

## Slide 98: 计算机和集线器的连接

## Slide 99: 2.4 信道复用技术
2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
2.4.2 波分复用
2.4.3 码分复用

## Slide 100: 2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用
A1
A2
B1
B2
C1
C2
(a) 使用单独的信道
+
( )
+
A1
A2
B1
B2
C1
C2
共享信道
(b) 使用共享信道
复用
分用
复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。
它允许用户使用一个共享信道进行通信，降低成本，提高利用率。
复用的示意图

## Slide 101: 频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)
将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。
频率
时间
频带 1
频带 2

频带 n
频带 3
频分复用

## Slide 102: 时分复用TDM (Time Division Multiplexing)
时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧）。每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
每一个用户所占用的时隙是周期性地出现（其周期就是 TDM 帧的长度）。
TDM 信号也称为等时(isochronous)信号。
时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。

## Slide 103: 时分复用TDM
频率
时间
B
C
D
B
C
D
B
C
D
B
C
D
A
A
A
A
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
TDM 帧
…
TDM 帧
周期性出现
时分复用

## Slide 104: 时分复用可能会造成线路资源的浪费
使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性质，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。
A
B
C
D
a
a
b
b
c
d
b
c
a
t
t
t
t
t
4 个时分复用帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
c
d
时分复用
#2
#3
#4
用户
时分复用可能会造成线路资源的浪费
当某用户暂时无数据发送时，在时分复用帧中分配给该用户的时隙只能处于空闲状态。

## Slide 105: 统计时分复用 STDM (Statistic TDM)
STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。因此统计时分复用可以提高线路的利用率。
用户
A
B
C
D
a
b
c
d
t
t
t
t
t
3 个 STDM 帧
#1
④
③
②
①
a
c
b
a
b
b
c
a
c
d
#2
#3
统计
时分复用
统计时分复用的工作原理

## Slide 106: 2.4.2 波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)
波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。
1550 nm 0
1551 nm 1
1552 nm 2
1553 nm 3
1554 nm 4
1555 nm 5
1556 nm 6
1557 nm 7
0 1550 nm
1 1551 nm
2 1552 nm
3 1553 nm
4 1554 nm
5 1555 nm
6 1556 nm
7 1557 nm
8  2.5 Gb/s
1310 nm
20 Gb/s
复
用
器
分
用
器
EDFA
120 km
光调制器
光解调器
8  2.5 Gb/s
1310 nm
波分复用的概念

## Slide 107: 2.4.3 码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)
常用的名词是码分多址 CDMA
(Code Division Multiple Access)。
各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。
这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。

## Slide 108: 码片序列(chip sequence)
每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片 (chip)。
每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
  如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
  如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

## Slide 109: 码片序列实现了扩频
假定S站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片，因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s，同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。
这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。
扩频通信通常有两大类：
  一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)，如上面讲的使用码片序列就是这一类。
  另一种是跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。

## Slide 110: CDMA 的重要特点
每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)。
在实用的系统中是使用伪随机码序列。

## Slide 111: 码片序列的正交关系
令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0：

## Slide 112: 正交关系的另一个重要特性
任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。
一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

## Slide 113: CDMA 的工作原理
S 站的码片序列 S
1
1
0
t
t
t
t
t
t
m 个码片
t
S 站发送的信号 Sx
T 站发送的信号 Tx
总的发送信号 Sx + Tx
规格化内积 S  Sx
规格化内积 S  Tx
数据码元比特
发
送
端
接
收
端

## Slide 114: 码分多址访问（CDMA）
实例: ABC
A：01011100 A：-1+1-1+1+1+1-1-1 例1：- - 1 S1=-1-1+1-1+1+1+1-1
B：01000010 B：-1+1-1-1-1-1+1-1 例2：10- S2=0 0 0 +2 +2+2 -2 0
C：00101110 C：-1-1+1-1+1+1+1-1 例3：-10 S3=0 +2-2 0 -2 -2 00
三站的码片序列 双极型时隙序列 三个实例 Si为发送站的时隙序列之和
对于实例1 ：
C站发送1，时隙序列为：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
叠加复合信号为：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
C站码片序列为：-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1
S1与C站的对应内积为：（+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1+1）/8=1
即例1中C站发送的是1

## Slide 115: 码分多址访问（CDMA）
对于实例2 ：
A站发送1，时隙序列为： -1+1-1+1+1+1-1-1
B站发送0，时隙序列为： +1-1+1+1+1+1-1+1
叠加复合信号为： 0 0 0 +2+2+2-2 0
C站码片序列为： -1-1+1 -1+1+1+1-1
S2与C站的对应内积为：（ 0 0 0 -2 +2+2-2 0）/8=0
即例2中C站保持沉默
对于实例3 ：
B站发送1，时隙序列为： -1+1 -1 -1 -1-1 +1 -1
C站发送0，时隙序列为： +1+1-1 +1-1-1 -1 +1
叠加复合信号为： 0 +2 -2 0 -2 -2 0 0
C站码片序列为： -1 -1 +1 -1+1 +1-1+1
S3与C站的对应内积为：（ 0 -2 -2 0- 2 -2 0 0）/8= -1
即例3中C站发送的是0

## Slide 116: 码分多址访问（CDMA）
CDMA的工作原理：各个站点相互通讯时，每个站做三个动作：（1）发送自己的码片（2）发送自己码片的反码（3）不发送 。 发送站的码片序列都是同步的，接收站事先知道其他站点的码片序列，当收到码片时，与其他站点的码片进行内积运算，如果结果是“1”，说明码片对应的站点发送了“１”，如果结果为“－１”，说明码片对应的站点发送了“0”，如果结果是“0”，说明站点没有发送。

## Slide 117: 2.5 数字传输系统
在早期电话网中，从市话局到用户电话机的用户线是采用最廉价的双绞线电缆，而长途干线采用的是频分复用 FDM 的模拟传输方式。
与模拟通信相比，数字通信无论是在传输质量上还是经济上都有明显的优势。
目前，长途干线大都采用时分复用 PCM 的数字传输方式。
脉码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话。

## Slide 118: 2.5 数字传输系统
由于历史上的原因，PCM 有两个互不兼容的国际标准：
  北美的 24 路 PCM（简称为 T1）
  欧洲的 30 路 PCM（简称为 E1）
我国采用的是欧洲的 E1 标准。
E1 的速率是 2.048 Mbit/s，而 T1 的速率是 1.544 Mbit/s。
当需要有更高的数据率时，可采用复用的方法。

## Slide 119: 旧的数字传输系统存在许多缺点
最主要的是以下两个方面：
速率标准不统一
  如果不对高次群的数字传输速率进行标准化，国际范围的基于光纤高速数据传输就很难实现。
不是同步传输
  在过去相当长的时间，为了节约经费，各国的数字网主要是采用准同步方式。
  当数据传输的速率很高时，收发双方的时钟同步就成为很大的问题。

## Slide 120: 同步光纤网 SONET
同步光纤网 SONET (Synchronous Optical Network) 的各级时钟都来自一个非常精确的主时钟。
SONET 为光纤传输系统定义了同步传输的线路速率等级结构
  对电信信号称为第 1 级同步传送信号 STS-1 (Synchronous Transport Signal)，其传输速率是 51.84 Mbit/s。
  对光信号则称为第 1 级光载波 OC-1 (OC 表示Optical Carrier)。
现已定义了从 51.84 Mbit/s (即OC-1) 一直到 9953.280 Mbit/s (即 OC-192/STS-192) 的标准。

## Slide 121: 同步数字系列 SDH
ITU-T 以美国标准 SONET 为基础，制订出国际标准同步数字系列 SDH (Synchronous Digital Hierarchy)。
一般可认为 SDH 与 SONET 是同义词。
其主要不同点是：SDH 的基本速率为 155.52 Mbit/s，称为第 1 级同步传递模块 (Synchronous Transfer Module)，即 STM-1，相当于 SONET 体系中的 OC-3 速率。

## Slide 122
线路速率 (Mb/s) | SONET 符号 | ITU-T 符号 | 表示线路速率 的常用近似值
51.840 | OC-1/STS-1 |  | 
155.520 | OC-3/STS-3 | STM-1 | 155 Mbit/s
466.560 | OC-9/STS-9 | STM-3 | 
622.080 | OC-12/STS-12 | STM-4 | 622 Mbit/s
933.120 | OC-18/STS-18 | STM-6 | 
1244.160 | OC-24/STS-24 | STM-8 | 
2488.320 | OC-48/STS-48 | STM-16 | 2.5 Gbit/s
4976.640 | OC-96/STS-96 | STM-32 | 
9953.280 | OC-192/STS-192 | STM-64 | 10 Gbit/s
39813.120 | OC-768/STS-768 | STM-256 | 40 Gbit/s
SONET的 OC级 / STS级 与SDH的 STM级 的对应关系

## Slide 123: SONET / SDH 标准的意义
使不同的数字传输体制在 STM-1 等级上获得了统一。
第一次真正实现了数字传输体制上的世界性标准。
已成为公认的新一代理想的传输网体制。
SDH 标准也适合于微波和卫星传输的技术体制。

## Slide 124: 2.6 宽带接入技术
2.6.1 ADSL 技术
2.6.2 光纤同轴混合网（HFC网）
2.6.3 FTTx 技术

## Slide 125: 2.6 宽带接入技术
用户要连接到互联网，必须先连接到某个 ISP。
在互联网的发展初期，用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连接到 ISP 的，电话用户线接入到互联网的速率最高只能达到 56 kbit/s。
美国联邦通信委员会 FCC 认为只要双向速率之和超过 200 kbit/s 就是宽带。

## Slide 126: 2.6 宽带接入技术
从宽带接入的媒体来看，可以划分为两大类：
  有线宽带接入
  无线宽带接入
下面讨论有线的宽带接入。

## Slide 127: 2.6.1 ADSL 技术
非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。
标准模拟电话信号的频带被限制在 300~3400 Hz 的范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率仍然超过 1 MHz。
ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
DSL 就是数字用户线 (Digital Subscriber Line) 的缩写。

## Slide 128: DSL 的几种类型
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)：非对称数字用户线
HDSL (High speed DSL)：高速数字用户线
SDSL (Single-line DSL)：1 对线的数字用户线
VDSL (Very high speed DSL)：甚高速数字用户线
DSL (Digital Subscriber Line) ：数字用户线。
RADSL (Rate-Adaptive DSL)：速率自适应 DSL，是 ADSL 的一个子集，可自动调节线路速率）。

## Slide 129: ADSL 的传输距离
ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径（用户线越细，信号传输时的衰减就越大）。
ADSL 所能得到的最高数据传输速率与实际的用户线上的信噪比密切相关。
例如：
  0.5 毫米线径的用户线，传输速率为 1.5 ~ 2.0 Mbit/s 时可传送 5.5 公里，但当传输速率提高到 6.1 Mbit/s 时，传输距离就缩短为 3.7 公里。
  如果把用户线的线径减小到 0.4 毫米，那么在 6.1 Mbit/s 的传输速率下就只能传送 2.7 公里。

## Slide 130: ADSL 的特点
上行和下行带宽做成不对称的。
  上行指从用户到 ISP，而下行指从 ISP 到用户。
ADSL 在用户线（铜线）的两端各安装一个 ADSL 调制解调器。
我国目前采用的方案是离散多音调 DMT (Discrete Multi-Tone)调制技术。
  这里的“多音调”就是“多载波”或“多子信道”的意思。

## Slide 131: DMT 技术
DMT 调制技术采用频分复用的方法，把 40 kHz 以上一直到 1.1 MHz 的高端频谱划分为许多的子信道，其中 25 个子信道用于上行信道，而 249 个子信道用于下行信道。
每个子信道占据 4 kHz 带宽（严格讲是 4.3125 kHz），并使用不同的载波（即不同的音调）进行数字调制。这种做法相当于在一对用户线上使用许多小的调制解调器并行地传送数据。

## Slide 132: DMT 技术的频谱分布
…
频谱
频率
ADSL 的数字业务
上行信道
传统电话
0
4
下行信道
…
(kHz)
~40
~138
~1100

## Slide 133: ADSL 的数据率
由于用户线的具体条件往往相差很大（距离、线径、受到相邻用户线的干扰程度等都不同），因此 ADSL 采用自适应调制技术使用户线能够传送尽可能高的数据率。
当 ADSL 启动时，用户线两端的 ADSL 调制解调器就测试可用的频率、各子信道受到的干扰情况，以及在每一个频率上测试信号的传输质量。
ADSL 不能保证固定的数据率。对于质量很差的用户线甚至无法开通 ADSL。
通常下行数据率在 32 kbit/s 到 6.4 Mbit/s 之间，而上行数据率在 32 kbit/s 到 640 kbit/s 之间。

## Slide 134: ADSL 的组成
ATU-C
ATU-C
ATU-R
ATU-C
用户线
电话
分离器
区域宽带网
至 ISP
居民家庭
基于 ADSL 的接入网
端局或远端站
DSLAM
至本地电话局
PS
PS
DSLAM (DSL Access Multiplexer) ：数字用户线接入复用器
ATU (Access Termination Unit) ：接入端接单元
ATU-C (C 代表端局 Central Office) ATU-R (R 代表远端 Remote)
PS (POTS Splitter) ：电话分离器
基于 ADSL 的接入网的组成

## Slide 135: 第二代 ADSL
包括 ADSL2（G.992.3 和 G.992.4）和 ADSL2+（G.992.5）
通过提高调制效率得到了更高的数据率。
  ADSL2 要求至少应支持下行 8 Mbit/s、上行 800 kbit/s的速率。
  ADSL2+ 则将频谱范围从 1.1 MHz 扩展至 2.2 MHz，下行速率可达 16 Mbit/s（最大传输速率可达 25 Mbit/s），而上行速率可达 800 kbit/s。
采用了无缝速率自适应技术 SRA (Seamless Rate Adaptation)，可在运营中不中断通信和不产生误码的情况下，自适应地调整数据率。
改善了线路质量评测和故障定位功能，这对提高网络的运行维护水平具有非常重要的意义。

## Slide 136: 2.6.2 光纤同轴混合网（HFC网）
HFC (Hybrid Fiber Coax) 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
HFC 网除可传送 CATV 外，还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络，它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。
HFC 网对 CATV 网进行了改造。

## Slide 137: HFC 网的主干线路采用光纤
HFC 网将原 CATV 网中的同轴电缆主干部分改换为光纤，并使用模拟光纤技术。
在模拟光纤中采用光的振幅调制 AM，这比使用数字光纤更为经济。
模拟光纤从头端连接到光纤结点 (fiber node)，即光分配结点 ODN (Optical Distribution Node)。在光纤结点光信号被转换为电信号。在光纤结点以下就是同轴电缆。

## Slide 138: HFC 网采用结点体系结构
同轴电缆
光纤
光纤结点
头端
高带宽光纤
同轴电缆
光纤
HFC 网的结构图

## Slide 139: HFC 网具有双向传输功能，扩展了传输频带
下行信道
上行
信道
5 65 87 1000
调频广播、模拟和数字电视、数据业务
频率(MHz)
我国的 HFC 网的频谱划分

## Slide 140: 每个家庭要安装一个用户接口盒
用户接口盒 UIB (User Interface Box) 要提供三种连接，即：
  使用同轴电缆连接到机顶盒 (set-top box)，然后再连接到用户的电视机。
  使用双绞线连接到用户的电话机。
  使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。

## Slide 141: 电缆调制解调器 (Cable Modem)
电缆调制解调器是为 HFC 网而使用的调制解调器。
电缆调制解调器最大的特点就是传输速率高。
  下行速率一般在 3  10 Mbit/s之间，最高可达 30 Mbit/s。
  上行速率一般为 0.2  2 Mbit/s，最高可达 10 Mbit/s。
电缆调制解调器比在普通电话线上使用的调制解调器要复杂得多，并且不是成对使用，而是只安装在用户端。

## Slide 142: 2.6.3 FTTx 技术
FTTx 是一种实现宽带居民接入网的方案，代表多种宽带光纤接入方式。
FTTx 表示 Fiber To The…（光纤到…），例如：
  光纤到户 FTTH (Fiber To The Home)：光纤一直铺设到用户家庭，可能是居民接入网最后的解决方法。
  光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building)：光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
  光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb)：光纤铺到路边，从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。

## Slide 143
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

光分路器
光网络单元
ONU
★●
★●
●
★●
★●

★
发往特定 ONU 的数据
下行
局端
用户端
光配线网 (ODN)
无源光网络 PON
(Passive Optical Network) 的组成
头端
1:N
ONU
ONU
OLT
光纤干线

ONU
★●

●
●
★

★
特定 ONU 发来的数据
上行
OLT：光线路终端